## Slide 1: 12. 메모리 구조
목표
메모2리 계층을 이해하고, 캐시 메모리 및 가장 메모리의 구성을 알고 동작 방법 이해

## Slide 2: 메모리 계층
기억장치
프로그램 및 데이터 저장
종류
  주기억장치
  보조기억장치

## Slide 3
메모리 계층
메모리 계층
register
cache memory
main memory
auxiliary memory
대용량
저가
저장용량 저장비용 성능 소용량 고가 높음
낮음

## Slide 4
메모리 계층 목적
전체 메모리 시스템의 가격 최소화 및
평균 접근 시간 최소화
메모리 계층 목적
계층1
계층2
용량=1k 접근시간=10ns 접근확률=0.9
용량=10m 접근시간=100ns 접근확률=0.1
평균접근시간 = 10x0.9+(100+10)x0.1
= 20ns
CPU
계층1
계층2
용량=10m 접근시간=20ns

## Slide 5: 주기억 장치
주기억장치
프로그램 및 데이터 저장
비교적 대용량/고속 메모리
종류
  RAM
  ROM

## Slide 6
RAM
ROM

## Slide 7
메모리 맵, Memory Map
전체 주소 공간을 각 메모리에 할당한 표
예 : 1K word 주소 공간의 메모리 맵
메모리 맵에 따른 메모리 연결

## Slide 8: 보조 기억 장치
보조기억장치
대용량의 데이터 저장.
종류
  자기 디스크
  자기 테이프 등…

## Slide 9
자기 디스크
저장 구조
  자화된 평판 이용
저장 단위
  섹터(들)
접근 시간
  탐색시간(seek time)
  회전지연시간(rotational delay)
  전송시간(transfer time)
캐시 메모리

## Slide 10
캐시 메모리
자주 참조되는 워드들을 고속의 메모리에 저장
평균 메모리 접근 시간 감소.
참조의 국지성
(locality of reference)
캐시 메모리
구성
동작 원리
  CPU의 메모리 워드 주소 생성.
  해당 주소를 캐시 메모리에서 탐색.
  캐시 메모리 내 존재하면 CPU에게 워드 전송
Hit
  존재하지 않으면 메모리가 CPU에게 전송.
Miss
hit

## Slide 11
캐시 적중율
hit ratio
메모리 참조의 총 수 대비 캐시 메모리 존재의 수.
> 0.9
평균 접근 시간에 영향을 줌.
캐시 메모리 사상(mapping)
WHY mapping?
  메모리 블록의 수 >> 캐시 메모리 블록의 수
종류
  associative mapping
  direct mapping
  set-associative mapping

## Slide 12
Associative Mapping
메모리 블록은 임의의 캐시 블록에 매핑
Associative Mapping

## Slide 13
Associative Mapping
특징
  매핑의 유연성.
  하드웨어 복잡도 증가
Direct Mapping
메모리 블록은 정해진 캐시 블록에 매핑.
– 한 캐시 블록에 여러 메모리 블록들이 매핑
매핑된 메모리 블록의 구분 : 태그 이용

## Slide 14
Direct Mapping
매핑의 일반화
  캐시 메모리 2k 워드
  메모리 2n 워드
   태그 : (n-k) 비트, 인덱스 : k 비트
Direct Mapping
특징
  간단한 매핑 방법.
  같은 캐시 블록으로 매핑되는 메모리 블록들이 반복적으로 사용될 경우 성능 저하.

## Slide 15
Direct Mapping
Set-Associative Mapping
직접 매핑과 연관 매핑을 조합.
다수의 캐시 블록을 세트(set)으로 묶음.
  세트 크기 = 1 직접 매핑
  세트 크기 = 캐시 블록의 수 연관 매핑
메모리 블록은 정해진 set으로 매핑.
set 내에서는 임의의 캐시 블록에 매핑.

## Slide 16
k-way Set-Associative Mapping
교체 알고리즘
모든 캐시 블록이 사용 중 & 캐시 미스
새로운 메모리 블록이 매핑되어야 함.
어떤 캐시 블록을 교체?
  LRU(Least Recently Used)
  FIFO(First In First Out)
  LFU(Least Frequently Used)
  Random

## Slide 17
쓰기 정책
캐시 블록이 수정된 경우 언제 메모리 블록을 수정할 것인가?
정책
  Write-through
  Write-back
쓰기 정책 – Write-Through
cache와 메모리를 동시에 update.
메모리 블록은 항상 유효함(valid).
메모리 접근 증가.
간단 & 많이 사용.

## Slide 18
쓰기 정책 – Write-Back
cache만 update.
메모리 블록은 무효화함(invalidate).
교체될 때 메모리 블록 update.
메모리 접근의 최소화.
Q&A